«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста по стирке белья № 6

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая  инструкция устанавливает требования по охране труда для машиниста по стирке белья.

2. К работе по выполнению работ по стирке белья (далее - рабочий) допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, обученные  безопасным методам и приемам труда, изучившие инструкции по охране труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, с группой по электробезопасности I.

3. Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена;

- соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

- выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

- строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;

- содержать помещения и оборудование  в чистоте;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях.

4. Рабочему не разрешается:

- находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

- выполнять работу без применения полагающихся СИЗ, рабочей одежды.

5. На рабочего во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура воздуха рабочей зоны, теплоносителей, обрабатываемого белья;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, при эксплуатации центрифуги и др. оборудования;

- воздействие химических опасных и вредных веществ;

- повышенная влажность воздуха;

- физические перегрузки;

- возможность падения на мокром, скользком полу;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- подвижные части производственного оборудования.

6. Рабочие обеспечиваются бесплатно средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами выдачи:

| Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование средств индивидуальной защиты | Срок носки В месяцах |
| --- | --- | --- |
| Рабочий по стирке белья |  |  |
|  | Туфли профилактические или тапочки кожаные | 12 |
|  | Халат | 12 |
|  | Перчатки резиновые | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Респиратор | до износа |
|  | Наушники или вкладыши противошумные | до износа |

7. Рабочий, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы рабочий должен:

- проверить перед использованием СИЗ их исправность, отсутствие внешних повреждений;

- застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор. Специальная одежда должна быть сухой;

- проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие слепящего эффекта;

- проверить эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции путем кратковременного включения;

- подготовить необходимые для работы моющие вещества и химические вещества;

- проверить исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды;

- проверить наличие и целостность устройств заземления, исправность ограждающих и блокирующих устройств;

- проверить наличие и исправность всех контрольно-измерительных приборов, а также наличие на них пломбы или клейма об очередной поверке;

- проверить работу стиральных машин путем кратковременного их включения;

- убедиться в исправности центрифуги: проверить наличие защитных ограждений на всех отверстиях центрифуги, ограничивающих доступ к ротору при его вращении; наличие указателя направления вращения ротора (стрелки);

- проверить исправность блокирующих устройств, предотвращающих запуск центрифуги при открытых крышках, предназначенных для ее чистки;

- проверить исправность устройства блокирующего открывание крышки загрузочного люка центрифуги до полной остановки и фиксации внутреннего барабана;

- проверить надежность фиксации крышки центрифуги в открытом положении;

- проверить исправность тормозного устройства центрифуги, обеспечение быстрого и плавного торможения барабана и его автоматического включения при выключении электродвигателя.

9.При сменной работе работник, сдающий смену, по окончании работ должен привести рабочее место в порядок и закончить работу не ранее того, как сменщик примет  смену.

10.Принявший смену рабочий должен:

- получить от сменяющего рабочего устную информацию о результатах прошедшей смены;

- ознакомиться с записями в журнале приема и сдачи смен, лично убедиться в устранении неисправностей, отмеченных в журнале;

- выполнить требования пункта 8 настоящей инструкции;

11.Смена работников при сменной работе должна осуществляться согласно графику выхода на работу, утвержденному руководителем.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

12. При выполнении работ по стирке белья рабочий обязан:

- выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных обязанностей и которой он обучен;

- использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

- открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и усилий;

- не загромождать проходы, пути эвакуации;

- содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества;

- загружать моющие вещества через специальный люк вручную или через систему разлива;

- перед пуском стиральной машины в работу закрыть и запереть крышки внутреннего и наружного барабанов;

- пуск пара в стиральную машину следует производить постепенно;

- следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно очищать их от пыли и грязи;

- по окончании стирки перед выгрузкой из стиральной машины остудить белье, во избежание ожогов рук при выгрузке белья используются щипцы.

13.При выполнении работ не допускается:

- загружать белье в барабан, заполненный водой;

- превышать норму загрузки белья в машину, указанную в эксплуатационной документации;

- производить осмотр и смазку трущихся деталей; снимать, надевать, направлять приводные ремни; производить наладку, регулировку и какие-либо ремонтные работы во время работы стиральной машины;

- производить загрузку и выгрузку белья во время работы стиральной машины;

- подтягивать сальниковые уплотнения, фланцы и прочее на машине и трубопроводах, находящихся под давлением;

- повышать давление воды и пара, поступающего к машине, выше нормы, указанной в эксплуатационной документации;

- снимать кожухи и ограждения;

- касаться руками движущихся частей машины.

14.При загрузке центрифуги обрабатываемым материалом (изделиями) необходимо соблюдать следующие требования:

- обрабатываемые материалы (изделия) укладывать в корзину равномерными слоями по всей окружности;

- загрузку производить до уровня верхней части корзины.

15.Если вследствие неравномерной загрузки из-за повышенной вибрации центрифуга автоматически остановилась – обрабатываемые материалы (изделия)  должны быть уложены заново.

16.При выполнении работ на сушильной машине необходимо:

- контролировать, чтобы загрузочный люк был плотно закрыт и обеспечивал невозможность прохождения через него горячего воздуха;

- контролировать по показаниям контрольно-измерительных приборов (манометр для контроля давления пара, поступающего в калорифер; термометр для определения температуры воздуха, поступающего в наружный барабан машины) соответствие параметров технологических сред допустимым значениям,, согласно эксплуатационной документации;

- остудить обрабатываемы материалы (изделия) до выгрузки из машины, путем отключения поступающего из калорифера воздуха и открытия люка для поступления воздуха из цеха.

17.При работе сушильной машины не допускается:

- производить очистку от очесов лопастей очистительных щеток, сеток и других частей машины; очистку (продувку) калориферов; смазывать и регулировать сушильную машину;

- оставлять без присмотра  работающую машину.

18.При работе на гладильном оборудовании валкового типа необходимо:

- проверить работу тормозного устройства, останавливающее движение  валов и допускающее вращение их после включения не более чем на 0,5 оборота;

- проверить работу кнопок «Включение» и «Обратный ход» путем кратковременного включения.

19.Снимать и надевать приводные ремни, смазывать и чистить валки, осматривать, регулировать или налаживать гладильное оборудование, подправлять сбившиеся материалы (изделия) можно только при остановленном гладильном оборудовании.

20.При использовании в работе гладильных катков с паровым обогревом необходимо контролировать, чтобы:

- паровые прокладки, сальники, вентили не пропускали пар;

- скорости движения подающего и выводного транспортеров соответствовали требованиям эксплуатационной документации;

- «одежда» катка была чистой для хорошего удаления водяных паров;

- В нерабочем положении гладильный каток был поднят над поверхностью лотка.

21.Без остановки гладильных катков с паровым обогревом не допускается:

- наматывать на прижимные катки сукно и закатники;

- исправлять ход транспортерной ленты;

- снимать и надевать приводные ремни;

- смазывать и чистить машину;

- осматривать, регулировать и налаживать гладильный каток;

- заменять изоляцию или «одежду» прижимных валков;

- поправлять перекосившееся изделие, вытаскивать намотавшийся на вал (каток) обрабатываемые изделия;

- определять пальцами температуру нагретых поверхностей;

- раньше времени пытаться снимать обрабатываемые материалы или изделия (они должны сами выйти из машины).

22.При работе на гладильных прессах не допускается:

- определять пальцами температуру нагретых поверхностей машины;

- размещать обрабатываемые изделия на машину и на ее ограждение;

- без остановки гладильного пресса снимать и надевать приводные ремни, регулировать, смазывать, чистить и налаживать пресс;

- подправлять сбившуюся «одежду».

23.При пользовании утюгом не допускается:

- ставить (даже холодный) утюг на провода;

- охлаждать утюг водой;

- оставлять без присмотра подключенный к электросети утюг;

- наличие повреждений изоляции провода электропитания, образование на нем петель и узлов.

24.При работе конвейеров необходимо:

- проверить направление движения тягового органа (ленты, цепи) путем кратковременного включения и выключения;

- контролировать исправность работы аппаратуры автоматического или дистанционного управления конвейерной линии;

- загружать конвейер согласно расчетным нормам, установленным в эксплуатационной документации, в соответствии с условиями эксплуатации.

25.Работа оборудования должна быть прекращена:

- при выходе из строя оборудования, оснастки, инструмента или его поломке;

- при появлении постороннего шума, запаха гари, отключении электроэнергии;

- при аварии или самопроизвольной остановке оборудования – немедленно остановить привод;

- при обнаружении неисправностей предусмотренных контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

- при обнаружении неисправности предохранительных блокировочных устройств;

- при аварии трубопроводов пара и горячей воды;

- при внезапном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

26. По окончании работы рабочий обязан:

- слить воду из стиральной машины, отключить от всех источников питания (электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха);

- убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент, применяемые в работе;

- привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него;

- отключить рабочее освещение;

- сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

27. Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

28. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

29. При возникновении аварийной ситуации рабочий обязан:

- остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;

- принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

30. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода,  необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

31. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

32. В случае возникновения пожара или загорания необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить электроприборы;

- приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

33. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу.

34. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) рабочий должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО	                                                          Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                              __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко